WWW.oxrana-gsm.narod.ru

Автомобильный видеорегистратор

"Video-spline DV-003"

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение Автомобильного видеорегистратора "Video-spline DV-003" и убедительно просим перед его использованием внимательно прочитать данную инструкцию пользователя.

1. Линза красного луча

2. ИК светодиод

3. Линза

4. Микрофон

5. слот USB

6. слот SD/MMC карты памяти

7. гнездо AV выхода

8. гнездо фиксации кронштейна

9. кнопка включения красного луча

10. кнопка Record/Play

11. Индикатор записи

12. Крышка батарейного отсека

13. Кнопка On/Off

14. Кнопка Mode

15. Индикатор разряда батареи

16. Гнездо питания 5В

Входящие в комплект аксессуары

- инструкция пользователя

- шнур USB

- Li-ion аккумуляторная батарея

- шнур питания от 12В через шнур AV выхода гнездо "прикуривателя"

- кронштейн для крепления камеры

Автомобильный видеорегистратор "Video-spline DV-003 с легкостью может быть установлена в большинстве существующих автомобилей и в режиме реального времени позволяет осуществлять запись звука и текущей дорожной ситуации перед автотранспортным средством. ИК светодиод поможет осуществить запись изображения при недостаточном освещении. Для записи используются SD или ММС карты память с объемом от 128Мб до 8Гб.

Установка и подготовка к работе.

1. Оптимальным является расположение камеры на лобовом стекле ниже зеркала заднего вида. Сначала соедините камеру с кронштейном. Для этого вставьте болт кронштейна в гнездо фиксации камеры и поворачивайте его по часовой стрелке до полной фиксации. Для окончательной фиксации поворачивайте контр-шайбу по часовой стрелке.

2. Затем определите желаемую область расположения камеры на стекле, обезжирьте ее и протрите чистой сухой тканью. После этого отведите на себя фиксирующий «флажок» присоски кронштейна, плотно прижмите кронштейн к стеклу и зафиксируйте присоску, переведя «флажок» в вертикальное положение.

3. Вставьте в камеру входящую в комплект Li-ion батарею. Установите SD/MMC карту памяти в слот (6), продвигая ее до легкого щелчка. Включите камеру, нажав кнопку (13) . Включите красный луч, нажав и удерживая кнопку (9), наведите красную точку на объект или зону обзора, которую намерены снимать. 
Для фиксации камеры в нужном направлении закрутите дополнительный «барашек» кронштейна. Теперь камера зафиксирована и готова к работе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание порчи резьбовых соединений, не прикладывайте чрезмерных усилий и не совершайте резких движений при их закручивании.

Питание камеры

1. Питание камеры может осуществляться как от входящей в комплект Li-ion батарей, так и от 12В бортовой сети автомобиля через шнур питания от гнезда "прикуривателя" (при установленной Ll-ion батарее). Для подзарядки Li-ion батарей вставьте штекер 12В шнура питания в гнездо (16) камеры. Другой его конец соедините с 12В гнездом «прикуривателя» автомобиля. Во время зарядки батареи горит индикатор (15), который погаснет после полной ее зарядки. Зарядка батареи длится 2-3 часа. Также индикатор (15) загорается при разряде батареи.

2. ИК светодиод включается автоматически при недостаточном освещении.

Запись изображения и звука

1. Включите камеру нажав кнопку (13), при этом загорится индикатор (11).

2. Для активации функции записи нажмите кнопку (10). При осуществлении
записи индикатор (11) переходит в мигающий режим.

3. Для остановки записи снова нажмите кнопку (10). Для выключения камеры
повторно нажмите кнопку (13).

Просмотр записанного изображения

С помощью входящего в комплект шнура AV выхода соедините камеру с телевизионным приемником. Включите камеру. Нажмите кнопку (14) для перевода камеры в режим воспроизведения и затем нажмите кнопку (10) для начала просмотра. Для остановки просмотра повторно нажмите кнопку (10).
Также записанное изображение может быть просмотрено на компьютере. Для этого используйте входящий в комплект шнур USB или, извлеките из камеры SD/MMC карту памяти и просмотрите изображение используя кард-ридер.

Примечание

- Камера не имеет встроенной памяти. Карты памяти SD/MMC в комплект поставки не входят.

- камера осуществляет запись отдельными фрагментами продолжительностью около 2 минут каждый. При заполнении карты памяти, камера в автоматическом режиме удаляет самый ранний записанный файл и запись следующего файла осуществляется на освободившийся объем. Этот процесс занимает 1-2 секунды и в это время запись не осуществляется.

- при снижении уровня заряда батареи загорается индикатор (15) , говорящий о том, что необходимо произвести подзарядку батареи. Для этого используйте входящий в комплект поставки шнур питания от 12В через гнездо "прикуривателя".

- периодически протирайте объектив камеры чистой сухой тканью. Загрязненные линзы камеры снижают четкость записываемого изображения.

Меры предосторожности

Не подвергайте камеру воздействию высоких и низких температур, агрессивных сред, не держите ее в местах с повышенной влажностью и под прямыми солнечными лучами, не роняйте и не бросайте ее, не разбирайте самостоятельно.

Техническая спецификация

Разрешение матрицы камеры: 300 килопикселей

Разрешение видеофрагмента: 640x480 пикселей

Формат видеофрагмента: AVI

Функция записи звука: есть

ИК светодиодная подсветка: есть

Растр камеры: 69°

Скорость записи: 30 кадров/сек

Диапазон рабочих температур: от 0°С до 40°С

Диапазон температур хранения: от -20°С до 50°С

Используется с картами памяти: SD или ММС объемом от 128Мб до 8Гб

Вес камеры нетто: 65 г